Příloha č. 5: Minimální požadované parametry

Položka č. 1: Multifunkční zařízení

Minimální technické požadované parametry:

- Plnobarevné multifunkční zařízení formátu A3

- Rychlost 30 kopií za minutu

- Rozsah gramáže papíru 55-280 g/m2

- Čas prvního černobílého výtisku nevýše 5 sek.

- Čas prvního plnobarevného výtisku nejvýše 7,9 sek

- Spotřeba v režimu spánku nejvýše 1 W

- RAM min. 1,5 GB

- HDD

- Celkové kapacita vstupních zásobníků papíru minimálně 2000 listů

- Podstavec pod zařízení

- Duplex

- Oboustranný podavač dokumentů na min. 100 listů

- Síťové rozhraní Ethernet 10/100/1000

- Podpora TCP/IP (IP v4, IP v6)

- Tisk v rozlišení 1200x1200 dpi

- Tiskové ovladače PCL5, PCL6, XPS

- Skenovací funkce – do emailu, do síťové složky(SMB), na USB

- Blokovací zařízení kompatibilní se systéme SafeQ verze 3.1.5

- Terminál pro karty Mifare používané na VŠE

- Licence SafeQ

- Implementace do stávajícího systému SafeQ verze 3.1.5

- Dálková správa na odečty stavů počítadel

- Záruka minimálně 60 měsíců

- Servisní zásah do 24 pracovních hodin od nahlášení závady

- Cena zahrnuje veškeré náklady, včetně instalace, dopravy, zaškolení a implementace zařízení do stávajícího tiskového systému