Příloha č. 5: Minimální požadované parametry

Položka č. 1: Server typ č. 1 (server pro management)

| Technická specifikace serveru |
| --- |
| Parametr serveru | Minimální požadované parametry |
| Provedení | rack server o max. velikosti 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím včetně pohyblivého ramene pro zachycení kabeláže |
| Procesor | dvousocketový systém osazený dvěma 6 Core CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2006 (benchmark spuštěný pro systém osazený dvěma CPU), výsledky benchmarku musí být pro nabízený systém uvedeny na portále www.spec.org CINT2006RATE base – 505 bodů CFP2006RATE base – 465 bodů |
| RAM | 16GB rozšiřitelná na minimálně na 768 GB typu DDR4 (nepřipouští se menší rozšiřitelnost), požadujeme použití DIMMs s 2133MTs, požadujeme server s minimálně 24 DIMM sloty, požadujeme server s podporou provozu paměti 2133MTs požadujeme podporu memory sparing |
| Diskový subsystém | server musí podporovat minimálně 12 x 3,5 palcových disků server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň požadujeme server s hot-plug disky 2 x 300GB 15KRPM SAS 6Gbps přednastavené v RAID 1, 2 x 2TB 7,2KRPM Near-Line SAS 6Gbps 3.5 palce přednastavené v RAID 1 požadujeme možnost osadit min. 12 x 3.5 palcových disků |
| Diskový řadič | minimální vlastnosti řadiče: typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje), 12Gbps na port podpora Non-RAID (Pass-through) podpora Online Capacity Expansion (OCE) podpora Online RAID Level Migration (RLM) podpora Auto resume po ztrátě napájení podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs podpora NVRAM “Wipe” podpora SED disků a SSD disků Load balancing podpora až 64 logických disků a 64TB LUN podpora S.M.A.R.T. podpora globálního i dedikovaného hot-spare minimálně 1GB cache typu NV (cache to flash) možnost osadit i 2 řadiče na interní disky serveru |
| Flash/USB Drive | možnost osazení vestavěného hypervisoru na elektronických neotáčivých médiích typu USB, SSD, nebo SD karta. Tato média musí být osaditelná v redundantním zapojení s možností přepnutí v případě poruchy jednoho z nich. V případě použití SSD disku musí být zachován minimální počet požadovaných volných slotů pro pevné disky. |
| Optická mechanika | nepožadujeme |
| Floppy mechanika | nepožadujeme |
| Síťové rozhraní | základní 4 x gigabit ethernet porty s podporou 10/100/1000BASE-T triple-speed MAC, iSCSI Boot, WOL, PXE, IPMI 1.5 vzdálený management, nepřipouští se slotové LAN karty; požadujeme možnost výměny těchto 4 portů za: 2 x 1GbE + 2 x 10GbE SFP+ bez vlivu na volné sloty v serveru 2 x 1GbE + 2 x 10GbE 10GBASE-T (RJ-45) bez vlivu na volné sloty v serveru |
| Napájení | redundantní síťové napájecí zdroje max. 750W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) a možností vyměnit zdroje za 1100W, včetně 2 m napájecích kabelů možnost vyměnit AC zdroje za DC zdroje |
| Interface | 4 x USB, z toho alespoň 3 x USB 3.0, alespoň 2 x USB vzadu sériový port systémová LED indikující stav systému možnost zobrazení základních informací o stavu serveru (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.) i při serveru ve vypnutém stavu |
| Rozšiřující sloty | min. 6 slotů (alespoň 2 x x16 a 2 x x8) + dedikovaný slot pro řadič interních disků všechny sloty požadujeme neosazené vyjma slotu pro řadič disků a rozšiřující slotové karty definované níže |
| Rozšiřující slotové karty | nepožadujeme |
| Periférie | nepožadujeme |
| Zálohovací zařízení | nepožadujeme |
| Kompatibilita (podporované OS) | VMware 5.5 U2, 6.0 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2 SP1 RHEL 6.5, 7.0 SLES 11 SP3, 11 SP4, 12 |
| Management a vzdálená správa | Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému. Management serveru nezávislý na operačním systému Možnost stažení aktualizací lokálně z internetu (FTP, nebo HTTP) IPMI 2.0 Vestavěná diagnostika komponent Možnost uložení instalačního ISO obrazu OS na interní média managementu Web GUI management vestavěný v managementu Možnost přesměrování sériové linky managementu po LAN Lokální a vzdálené CLI/SSH Podpora IPv6 Možnost lokální a vzdálené konfigurace managementu a HW komponent Podpora alertů emailem Zabezpečená komunikace SSH/HHTPS Podpora SNMP Remote KVM konzole,média a podpora fileshare mount. Záznam a přehrání záznamu situace posledního crash-screen operačního systému Integrace s Directory Services (AD, LDAP) Management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (úložiště nezávislé na OS). nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů s možností failover konfigurace na jeden z portů na záklaní desce (LOM). Management LAN rozhraní musí podporovat VLAN. management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému možnost nastavení podpory pro provoz serveru v přizpůsobeném datovém centru bez klimatizační jednotky až do 40 stupňů Celsia stabilně |
| Podpora a servis, doprava | podpora na 5 let typu NBD (oprava do konce následujícího pracovního dne) s dostupností hotline 24x7x365, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, možnost prodloužit podporu až na minimálně 7 let, doprava serveru do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně serveru, součástí podpory musí být: telefonní vzdálený přístup vysoce kvalifikovaného technika management řízení eskalací prostřednictvím jednotného místo s vlastním definováním závažnosti dedikovaný manager řídící supportní zásah speciální dedikovaná technická podpora |
| Implementační práce | nepožadujeme |
| Operační systém | nepožadujeme |
| Příslušenství | Požadujeme dodat 1ks síťové karty s rozhraním 2x10Gbit SFP+, kompatibilita s VMware 5.5 U2, 6.0, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 2ks x SFP+ to SFP+, 10GbE, 5 metrů |

Položka č. 2: Server typ č. 2 (hypervisor)

| Technická specifikace serveru |
| --- |
| Parametr serveru | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| Provedení | rack server o max. velikosti 1U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím včetně pohyblivého ramene pro zachycení kabeláže |
| CPU | dvousocketový systém osazený dvěma 10 Core CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2006 (benchmark spuštěný pro systém osazený dvěma CPU), výsledky benchmarku musí být pro nabízený systém uvedeny na portále www.spec.org CINT2006RATE base – 821 bodů CFP2006RATE base – 661 bodů |
| RAM | 128GB rozšiřitelná na minimálně na 768 GB typu DDR4 (nepřipouští se menší rozšiřitelnost), požadujeme použití DIMMs s 2133MTs, požadujeme server s minimálně 24 DIMM sloty, požadujeme server s podporou provozu paměti 2133MTs požadujeme podporu memory sparing |
| Diskový subsystém | server musí podporovat minimálně 8 x 2,5 palcových disků a nebo 10 x 2,5 palcových disků a nebo 28 x 1,5 palcových disků server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň požadujeme možnost osadit min. 8 x 2,5 palcových disků typu hot-plug |
| Diskový řadič | možnost osazení diskového řadiče s minimálními vlastnostmi řadiče: typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje), 12Gbps na port podpora Non-RAID (Pass-through) podpora Online Capacity Expansion (OCE) podpora Online RAID Level Migration (RLM) podpora Auto resume po ztrátě napájení podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs podpora NVRAM “Wipe” podpora SED disků a SSD disků Load balancing podpora až 64 logických disků a 64TB LUN podpora S.M.A.R.T. podpora globálního i dedikovaného hot-spare minimálně 1GB cache typu NV (cache to flash) |
| Flash/USB Drive | požadujeme osazení vestavěným hypervisorem na elektronických neotáčivých médiích typu USB, SSD, nebo SD karta. Tato média musí být v redundantním zapojení s možností přepnutí v případě poruchy jednoho z nich. V případě použití SSD disku musí být zachován minimální počet požadovaných volných slotů pro pevné disky. |
| Optická mechanika | DVD-ROM |
| Floppy mechanika | nepožadujeme |
| Síťové rozhraní | základní 4 x gigabit ethernet porty s podporou 10/100/1000BASE-T triple-speed MAC, iSCSI Boot, WOL, PXE, IPMI 1.5 vzdálený management, nepřipouští se slotové LAN karty; požadujeme možnost výměny těchto 4 portů za: 2 x 1GbE + 2 x 10GbE SFP+ bez vlivu na volné sloty v serveru 2 x 1GbE + 2 x 10GbE 10GBASE-T (RJ-45) bez vlivu na volné sloty v serveru |
| Napájení | redundantní síťové napájecí zdroje max. 750W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) a možností vyměnit zdroje za 1100W, včetně 2 m napájecích kabelů možnost vyměnit AC zdroje za DC zdroje |
| Interface | 4 x USB, z toho alespoň 3 x USB 3.0, alespoň 2 x USB vzadu sériový port systémová LED indikující stav systému možnost zobrazení základních informací o stavu serveru (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.) i při serveru ve vypnutém stavu |
| Rozšiřující sloty | min. 3 sloty + dedikovaný slot pro řadič interních disků všechny sloty požadujeme neosazené vyjma slotu pro řadič disků a rozšiřující slotové karty definované níže |
| Rozšiřující slotové karty | nepožadujeme |
| Periférie | nepožadujeme |
| Zálohovací zařízení | nepožadujeme |
| Kompatibilita (podporované OS) | VMware 5.5 U2, 6.0 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2 SP1 RHEL 6.5, 7.0 SLES 11 SP3, 11 SP4, 12 |
| Management a vzdálená správa | Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému. Management serveru nezávislý na operačním systému Možnost stažení aktualizací lokálně z internetu (FTP, nebo HTTP) IPMI 2.0 Vestavěná diagnostika komponent Možnost uložení instalačního ISO obrazu OS na interní média managementu Web GUI management vestavěný v managementu Možnost přesměrování sériové linky managementu po LAN Lokální a vzdálené CLI/SSH Podpora IPv6 Možnost lokální a vzdálené konfigurace managementu a HW komponent Podpora alertů emailem Zabezpečená komunikace SSH/HHTPS Podpora SNMP Remote KVM konzole,média a podpora fileshare mount. Záznam a přehrání záznamu situace posledního crash-screen operačního systému Integrace s Directory Services (AD, LDAP) Management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (úložiště nezávislé na OS). nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů s možností failover konfigurace na jeden z portů na záklaní desce (LOM). Management LAN rozhraní musí podporovat VLAN. management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému možnost nastavení podpory pro provoz serveru v přizpůsobeném datovém centru bez klimatizační jednotky až do 40 stupňů Celsia stabilně |
| Podpora a servis, doprava | podpora na 5 let typu NBD (oprava do konce následujícího pracovního dne) s dostupností hotline 24x7x365, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, možnost prodloužit podporu až na minimálně 7 let, doprava serveru do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně serveru, součástí podpory musí být: telefonní vzdálený přístup vysoce kvalifikovaného technika management řízení eskalací prostřednictvím jednotného místo s vlastním definováním závažnosti dedikovaný manager řídící supportní zásah speciální dedikovaná technická podpora |
| Implementační práce | nepožadujeme, |
| Operační systém | nepožadujeme |
| Příslušenství | Požadujeme dodat 1ks síťové karty s rozhraním 2x10Gbit SFP+, kompatibilita s VMware 5.5 U2, 6.0, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 2ks x SFP+ to SFP+, 10GbE, 5 metrů |

Položka č. 3: Diskové pole

Minimální požadované parametry diskového pole:

- Plně redundantní diskové pole pro iSCSI SAN

- Osazeny dva redundantní řadiče

- Konektivita pole 4x iSCSI 10Gbit SFP+, s možností bez výpadku rozšířit na minimálně 8x iSCSI 10Gbit SFP+

- Osazení disky 24x 300GB 15krpm SAS, s možností rozšíření na 192 disků bez nutnosti odstávky či migrace dat

- Užitečná kapacita po RAID a naformátování minimálně 4.5 TB

- Výpočet užitečné kapacity nesmí uvažovat s efekty komprese, deduplikace ani jiné datové redukce

- Paměť cache minimálně 4GB DRAM/SRAM (nikoliv SSD či FLASH cache)

- Přemisťování datových bloků podle zatížení – Automatický Tiering

- s granularitou alespoň 15MB (menší hodnota je lepší)

- navzájem mezi různými typy disků (SSD, 15krpm, 10krpm, 7.2krpm)

- navzájem mezi různými typy raid (RAID10, RAID5, RAID6)

- Ochrana dat proti logickému poškození dat – Snapshoty

- Technologie snapshotů Redirect on Write

- Přidělování fyzické kapacity až po obsazení prostoru daty – Thin Provisioning

- Současné používání Thin Provisioningu i Automatického Tieringu

- Součástí diskového pole musí být nástroj pro podrobný monitoring

- Kompatibilita s Windows 2012, Hyper-V, RHEL, ESX

- Přímá podpora VMware VAAI

- Licence pro synchronní a asynchronní replikaci dat

- Záruční podpora výrobce 5 let 24x7x365

- Dodání náhradního dílu a dojezd technika do 6h od diagnostikování závady

- Podpora RAID: 6, 10

- Podpora disků: SAS, NL-SAS, SSD

- Součástí diskového pole musí být instalace, konfigurace, oživení a zaškolení administrátorů

- Součástí diskového pole musí být licence na veškeré poptávané funkce pro všechny dodané řadiče, disky, porty atd., bez omezení doby platnosti.

- Jako příslušenství požadujeme také dodat 4ks kabelů SFP+ to SFP+, 10GbE, 5 metrů.